## Slide 1
صباح الخير

## Slide 2: الفصل الثاني :
الحث الكهرومغناطيسي

## Slide 3: -اكتشف اورستد ان التيار الكهربائي يولد .............................. - شكل خطوط المجال حول سلك مستقيم يمر فيه تيار تكون ................... حول السلك ويمكن إيجاد اتجاهها باستخدام ....................... - الملف اللولبي اذا مر فيه تيار ينشأ مغناطيس يسمى ...................... - اعتمادا على اكتشاف اورستد .,اكتشف مايكل فارداي ان القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك يمر فيه تيار وموضوع داخل مجال مغناطيسي تكون ...................ويمكن تحديد اتجاهها باستخدام القاعدة .............................’
ما لذي سنتعلمه في هذا الفصل ..؟
مجال مغناطيسي
حلقات مغلقة
القاعدة الأولى لليد اليمنى
المغناطيس الكهربائي
عمودية
القاعدة الثالثة لليد اليمنى

## Slide 4
الدرس الأول : التيار الكهربائي الناتج عن تغير المجالات المغناطيسية

## Slide 5: بعد اكتشاف اورستد ان التيار يولد مجال مغناطيسي
ماذا يحدث في المجال المغناطيسي المتغير ؟
فكر العالم مايكل فاراداي ان العكس يجب ان يكون صحيح أيضا
دون ملاحظاته وبعد تجارب استمرت سنوات نجح في تحويل المغناطيسية الى كهرباء

## Slide 7
الأدوات | خطوات التجربة | المشاهدة | الاستنتاج
الهدف من التجربة :توليد تيار كهربائي من مجال مغناطيسي
اسلاك توصيل _ ملف
_قضيب مغناطيسي
_جلفانومتر لقياس التيار
1- نصل الجلفانومتر بالملف
2- حرك المغناطيس ببطء داخل الملف
3- حرك المغناطيس بسرعة داخل الملف
يتحرك مؤشر الجلفانو متر ببطء
يتحرك المؤشر بسرعة اكبر
يتولد تيار في سلك الملف نتيجة لحركة المغناطيس داخلة
محاكاة التجربة https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_en.html

## Slide 8
وجد فاراداي أنه أذا وضع جزء من سلك حلقة دائرة كهربائية داخل مجال مغناطيسي
( لا تحتوي على مولد ) فإنه يتولد تيار كهربائي داخل الدائرة الكهربائية .
لاحظ أن التيار الكهربائي في السلك لا يتولد إذا كان :
1- السلك ساكنا
2- تحريك السلك باتجاه موازي للمجال المغناطيسي
بينما يتولد التيار الكهربائي:
إذا تحرك السلك إلي أعلى في المجال المغناطيسي فيتولد تيار باتجاه معين
اذا تحرك السلك إلي الأسفل في المجال المغناطيسي فيتولد تيار باتجاه معاكس للإتجاه السابق .
- يسمى التيار الكهربائي في هذه الحالة
( تيار كهربائي حثي )

## Slide 9
فكري اذا سقط مغناطيسا الى اسفل داخل انبوبا من النحاس فهل سيتولد تيار واذا حدث ذلك فاين يتولد التيار ؟
مقطع فيديو
عملية توليد تيار كهربائي في دائرة و سببه الحركة النسبية بين السلك و المجال المغناطيسي عندما يتحرك السلك خلا ل المجال المغناطيسي او العكس

## Slide 11
القاعدة الرابعة لليد اليمنى

## Slide 12: اختاري الإجابة الصحيحة

## Slide 13: القوة الدافعة الكهربائية
تعلمنا سابقاً أنه لا يمر تيار كهربائي إلا إذا كانت الدائرة مغلقة وهناك بطارية .
فائدة البطارية أنها تضمن استمرار وجود فرق في الجهد حتى يحدث انتقال للشحنات من الجهد الاقل إلي الجهد العالي .
فرق الجهد المبذول من البطارية يسمى القوة الدافعة الكهربائية EMF
القوة الدافعة الكهربائية هي فرق جهد وليست قوة وبالتالي فوحدة قياسها هي ( الفولت )

## Slide 14
القوة الدافعة الكهربائية الحثية ( EMF )
المجال المغناطيسي B
طول السلك في المجال L
مركبة سرعة السلك العمودية على المجال
v ( sin ɵ )
القوة الدافعة الكهربائية : هو فرق الجهد المبذول من البطارية (EMF) . ووحدة قياسه الفولت .
تعمل (EMF) على تدفق التيار من الجهد الأقل إلى الجهد الأعلى .
EMF = BLv (sinθ)

## Slide 15
الميكروفـــــون
هو أحد تطبيقات على القوة الدافعة الكهربائية الحثية (EMF)
غشاء رقيق يتصل بملف سلكي حر الحركة موضوع داخل مجال مغناطيسي
تتحول موجات الصوت في هذه العملية إلى نبضات كهربائية ويكون فرق الجهد المتولد صغيراً .